## Slide 1
01
01
담당 역할 — FPGA 통합에서 KV260 실행까지
HLS IP를 하나의 시스템으로 묶고, 실제 PPE 탐지로 연결
HLS IP 확인
Vivado 통합
합성·배치 및 배선
Bitstream 생성
KV260 배포
웹캠 PPE 검증
사진 / 스크린샷 삽입
KV260 + USB 웹캠 연결 사진
보드·전원·Ethernet·Logitech C270이 한 화면에 보이게 직접 촬영
나의 핵심 업무
• 각 HLS IP의 실제 포트와 인터페이스 확인
• PS·DMA·Clock·Reset·AXI-Stream 통합
• Vivado 로그 분석과 자원/타이밍 문제 해결
• KV260에서 SW–HW 하이브리드 추론 검증
• Codex로 명령·로그·문서를 교차 검토
PPE Monitoring AI Hardware Accelerator | KV260
B TEAM
Notes: 저의 담당 범위는 조원들이 Vitis HLS로 구현한 연산 IP를 Vivado에서 하나의 시스템으로 통합하는 것이었습니다. 합성과 배치·배선, 타이밍 검증, 비트스트림 생성 후 KV260에 배포했습니다. 이후 CPU의 YOLO 앞뒤 구간과 FPGA model.6를 연결하여 실제 웹캠 PPE 탐지까지 확인했습니다. 개발 과정에서 Codex는 로그 해석, Tcl과 Python 명령 검토, 오류 원인 후보를 정리하는 보조 도구로 활용했습니다.

## Slide 2
02
02
Vivado Block Design — CPU와 FPGA를 하나로 연결
PS는 YOLO 전·후단, PL은 model.6, DMA는 특징맵 전송을 담당
사진 / 스크린샷 삽입
Vivado 최종 Block Design 전체
PS·AXI DMA·model.6 IP·Clock/Reset이 모두 보이게 Zoom to Fit로 캡처
PS (ARM CPU + DDR)
model.0~5 / cv2+7~22 실행
AXI DMA
DDR ↔ FPGA 특징맵 전송
PL (FPGA Logic)
model.6 cv1~Concat 실행
AXI-Lite
제어·스케일
Stream
IP 간 연속 데이터
PPE Monitoring AI Hardware Accelerator | KV260
B TEAM
Notes: Vivado Block Design에서는 ARM CPU가 있는 PS와 FPGA 로직인 PL을 연결했습니다. 웹캠 영상 전체가 FPGA로 바로 들어가는 구조는 아닙니다. CPU가 YOLO model.0부터 5까지 계산한 후 128×40×40 특징맵을 DDR에 두고, AXI DMA가 이를 FPGA로 전송합니다. FPGA 내부의 HLS IP들은 AXI-Stream으로 연결되어 model.6를 처리하고, 256×40×40 결과를 DMA로 CPU에 돌려줍니다. AXI-Lite는 연산 시작과 스케일 설정을 담당합니다.

## Slide 3
03
03
구현 과정의 핵심 문제와 해결
로그와 경계 데이터를 기준으로 원인을 하나씩 제거
문제
직접 원인
해결
Vivado 배치 실패
cv2 포함 시 LUT 91% Control Set 파편화
cv2를 CPU로 이전 LUT 91% → 56%
DMA 출력 전송 실패
409,600B보다 작은 기본 전송 길이
DMA length width 14 → 26bit
탐지 결과 붕괴
CHW/HWC 특징맵 배열 해석 불일치
FPGA 경계를 HWC로 통일
반복 프레임 오류
BN 파라미터 슬롯과 내부 호출 순서 불일치
슬롯 배치 수정 12프레임 연속 검증
핵심 교훈 | IP 단품 성공 ≠ 전체 시스템 성공 → 자원·주소·배열·전송을 함께 검증
PPE Monitoring AI Hardware Accelerator | KV260
B TEAM
Notes: 통합 과정에서는 개별 IP의 연산보다 시스템 문제가 더 어려웠습니다. cv2까지 FPGA에 넣었을 때 자원이 포화되어 배치가 실패했고, cv2를 CPU로 이전해 LUT를 91퍼센트에서 56퍼센트로 낮춰습니다. DMA의 기본 전송 길이가 특징맵보다 작았고, CHW와 HWC 배열을 다르게 해석해 값이 뒤섞이는 문제도 있었습니다. 반복 프레임에서는 BN 파라미터 순서를 수정했습니다. 각 문제를 로그와 경계 데이터로 좁혀 가며 해결했습니다.

## Slide 4
04
04
KV260의 SW–HW 하이브리드 추론
전체 YOLO를 나누어 CPU 전처리, FPGA model.6, CPU 후처리로 실행
Webcam
PRE model.0~5
INT8 양자화
FPGA model.6
역양자화
POST cv2+7~22
Box·Class FPS
사진 / 스크린샷 삽입
KV260 터미널 실행 화면
lsusb의 Logitech C270, /dev/video0, 비트스트림 로드와 실행 명령을 캡처
특징맵 경계 규약
FPGA 입력
128 × 40 × 40
204,800 B
FPGA 출력
256 × 40 × 40
409,600 B
배열: HWC | 자료형: INT8
CPU와 FPGA가 각자 잘하는 구간을 담당하고 DMA가 두 영역 사이의 데이터를 전송
PPE Monitoring AI Hardware Accelerator | KV260
B TEAM
Notes: KV260에서는 전체 YOLO를 FPGA에서 실행한 것이 아니라 CPU와 FPGA가 역할을 나눠 가졌습니다. CPU가 model.0부터 5까지 실행하고, 결과를 INT8로 양자화해 FPGA model.6에 전달합니다. FPGA 출력은 다시 실수 특징맵으로 복원하여 cv2와 model.7부터 22까지의 CPU 연산에 사용합니다. 입력은 128채널, 출력은 256채널이며 HWC 배열을 사용합니다. 이 경계 규약을 소프트웨어와 하드웨어에서 동일하게 맞추는 것이 중요했습니다.

## Slide 5
05
05
실시간 웹캠 PPE 탐지 결과
FPGA model.6의 특징맵이 최종 박스·클래스·신뢰도로 연결
사진 / 스크린샷 삽입
실시간 PPE 탐지 화면
Person·Hardhat·Safety Vest 박스와 Current/Avg FPS가 보이는 프레임 캡처
경계 y0/y1
204,800 B 100% 일치
전체 특징
Correlation 0.999
탐지 재현
88 / 90 97.8%
기본 파이프라인
1.265 s 0.79 FPS
※ ORT/NCNN FPS는 실측 로그 후 추가
PPE Monitoring AI Hardware Accelerator | KV260
B TEAM
Notes: 최종적으로 KV260에 연결된 웹캠으로 사람, 안전모, 안전조끼 등의 PPE 탐지를 확인했습니다. 가장 단순한 y0와 y1 경계 특징은 204,800바이트가 정수 기준과 100퍼센트 일치했습니다. 전체 256채널 특징맵의 상관계수는 0.999였고, 순수 소프트웨어 검출 90건 중 88건을 재현해 97.8퍼센트의 검출 재현율을 보였습니다. 기본 PyTorch 기반 하이브리드 파이프라인은 프레임당 1.265초, 약 0.79 FPS였습니다. 속도는 목표보다 낮지만 FPGA 연산이 최종 탐지까지 정상 연결됨을 검증했습니다.

## Slide 6
06
06
성과, 한계, 그리고 다음 단계
단일 IP의 속도보다 전체 연산 범위와 데이터 이동이 시스템 성능을 결정
성과
✓ 10개 HLS IP 통합
✓ 100 MHz Timing 만족
✓ Bitstream·KV260 실행
✓ 97.8% 검출 재현
한계
✓ model.6는 전체의 6.5%
✓ FPGA 절감은 약 0.022초
✓ CPU 앞·뒤 구간이 병목
✓ DMA 왕복 비용 존재
향후 개선
✓ 여러 C2f를 FPGA에 연속 배치
✓ DDR 중간 왕복 최소화
✓ Detection Head 가속
✓ ORT·NCNN·파이프라이닝
결론 | FPGA model.6의 정확한 동작을 입증했고, 다음 성능 향상은 ‘더 넓은 연산 범위 + 데이터 이동 최소화’가 핵심
PPE Monitoring AI Hardware Accelerator | Project Retrospective
B TEAM
Notes: 이번 프로젝트의 가장 큰 성과는 단순히 비트스트림을 생성한 것이 아니라 FPGA model.6의 결과가 실제 YOLO PPE 탐지로 연결됨을 입증한 것입니다. 반면 model.6는 전체 실행 시간의 6.5퍼센트였기 때문에, 가속해도 전체 FPS 개선은 작았습니다. 향후에는 여러 C2f 블록을 FPGA에 연속적으로 배치하고, 중간 특징맵을 CPU와 매번 왕복시키지 않아야 합니다. 또한 비중이 큰 Detection Head와 CPU 구간을 ORT와 NCNN으로 최적화하는 방향이 필요합니다. 하드웨어 성능은 IP 하나의 속도가 아니라 전체 시스템 구조와 데이터 이동이 함께 결정한다는 것을 배웠습니다.